# Жабревв В.С., Игнатов В.Е.

Данный документ подготовлен в рамках подготовительного этапа работ по проекту «Ввод функционально-стоимостного анализа в процесс принятия решений» (реализация проектов по программе «Команда-2030»). Документ содержит предварительный анализ основных бизнес-процессов сортировочной станции Челябинск-Главный. Данный анализ был проведен с целью уточнения перечня основных операций (классификатора основных бизнес-процессов) сортировочной станции Челябинск-Главный, а также перечня основных ресурсов (классификатора ресурсов), потребляемых данными основными операциями (бизнес-процессами). Полученная информация является основой для дальнейшего построения функционально-стоимостной модели процесса сортировки поездов на станции Челябинск-Главный.

Изучены, проанализированы и изложены общие методологические принципы построения функционально-стоимостной модели процесса сортировки поездов.

Выстроен первоначальный классификатор основных бизнес-процессов сортировочной станции. Также составлен первоначальный классификатор ресурсов, потребляемых при сортировке поездов.

# Общий подход к построению функционально-стоимостной модели процесса сортировки поездов

Для построения функционально-стоимостной модели процесса сортировки поездов целесообразно использовать метод функционально-стоимостного анализа, основанного на подсчете времени (time-driven activity-based costing). Данный подход подразумевает следующую процедуру (Kaplan and Anderson, 2004):

- Определяется средняя продолжительность основных вариантов выполнения стандартных рабочих операций (бизнес-процессов), реализуемых в подразделениях предприятия.

- Далее анализируется набор ресурсов, задействуемый в каждой операции, и определяется их стоимость в единицу времени.

- На основе средней продолжительности выполнения каждой операции и стоимости задействуемых в ней ресурсов в единицу времени рассчитывается средняя стоимость выполнения каждой операции для предприятия.

- Набор операций предприятия (классификатор бизнес-процессов) с рассчитанными стоимостями их выполнения может служить основой для расчета себестоимости как целого сегмента деятельности предприятия (продукта, рынка), так и отдельной транзакции (например, варианта поездообразования).

Данный подход позволяет выявить и отдельно учесть в принятии решений стоимость простаивающих мощностей — исключив данный вид затрат из затрат, распределяемых по объектам отнеcения затрат (продуктам, рынкам, отдельным транзакциям). Традиционные же варианты реализации функционально-стоимостного анализа (Cooper and Kaplan, 1988) характерны тем, что они разносят по объектам отнесения затрат абсолютно все затраты, из-за чего показатели себестоимости оказываются завышенными. (Kaplan and Anderson, 2004).

# Первоначальный классификатор основных бизнес-процессов сортировочной станции Челябинск-Главный

Первоначальный классификатор основных бизнес-процессов сортировочной станции Челябинск-Главный предназначен для того, чтобы очертить объем и структуру деятельности, которая в дальнейшем будет подвергнута детальному функционально-стоимостному анализу. На основании первоначального классификатора будет разработан детализированный классификатор основных бизнес-процессов сортировочной станции. Он будет сфокусирован на операциях (бизнес-процессах), потребляющих основной объем ресурсов предприятия, которые будут наиболее применимы при оперативной экономической оценке различных вариантов поездообразования.

Приведенный ниже первоначальный классификатор основных бизнес-процессов разработан с использованием технологии т. н. «полного» описания бизнес-процессов, или «метода II» (Репин и Елиферов, 2004), т. е. на основе рассмотрения бизнес-процессов, выполняемых каждым отдельным подразделением предприятия. Разработанный первоначальный классификатор основных бизнес-процессов станции. Ниже приведены основные бизнес-процессы.

Первоначальный классификатор основных бизнес-процессов сортировочной станции Челябинск-Главный

Процессы оперативного планирования и управления работой станции Получение информации о подходе поездов Планирование работы станции Диспетчерское руководство работой станции Работа станционного технологического центра Процессы парка прибытия Получение точной информации о составе поезда — телеграммы-натурного листа Встреча поезда и проверка на ходу его технического состояния Списывание вагонов в прибывающих поездах Остановка поезда и закрепление состава Отпуск тормозов Приемка поездов Отцепка поездного локомотива и ограждения состава Коммерческий осмотр поезда Сообщение номеров вагонов, требующих отцепочного ремонта Сообщение номеров вагонов, требующих подачи на специальные пути Обработка длинносоставного поезда Снабжение водой вагонов с животными и рефрижераторного подвижного состава Процессы сортировочного парка Произведение пометок в сортировочном листке о режиме роспуска Подготовка путей сортировочного парка для роспуска, выдача указаний машинисту Извещение работников о начале роспуска Заезд локомотива Надвиг состава на горку Роспуск состава Регулирование скорости движения вагонов Контроль количества вагонов, отцепов и порядка их поступления на сортировочные пути Изменение расстановки вагонов и отцепов в случае необходимости Процессы парка отправления Предъявление состава к техническому обслуживанию Ограждение состава сигналами Технический осмотр вагонов Осмотр воздухотормозной магистрали и тормозных приборов вагонов Коммерческий осмотр Вручение грузовых документов машинисту поездного локомотива (отв. парк отправления) Процессы транзитного парка Встреча поезда и проверка технического состояния вагонов Закрепление состава Передача пакета с документами в СТЦ Отцепление локомотива от поезда Ограждение состава Технический осмотр, выявление вагонов, требующих отцепочного и безотцепочного ремонта Подключение тормозной магистрали к воздухопроводной сети Проведение полной пробы тормозов Ремонт тормозов при необходимости Коммерческий осмотр состава, устранение неисправностей Передача пакета с перевозочными документами машинисту Прицепление поездного локомотива Процессы локомотивного хозяйства (требуют детализации) Процессы вагонного хозяйства (требуют детализации) Процессы хозяйства СЦБ и связи (требуют детализации) N.B. Группы процессов 2, 3, 4 и 5 повторяются для четной и нечетной систем

Для детального определения выполняемых бизнес-процессов будет использован перечень организационных звеньев и должностных лиц, участвующих в сортировке поездов, который представлен в разделе 4.

На следующем этапе бизнес-процессы (операции) сортировочной станции будут исследованы на предмет продолжительности выполнения каждой операции. Потребуется собрать и статистически проанализировать достаточно объемное количество объективных опытных данных по каждой из выполняемых операций (Аверин, 2003). При этом неизбежно будет наблюдаться «стохастичность» данных величин применительно к каждой операции. Чтобы понять «стохастичность» замеряемых для нужд функционально-стоимостного анализа величин — продолжительности выполнения каждого из процессов — нужна «теория» выполнения каждого конкретного процесса (Аверин, 2003).

«Теорию» выполнения каждого процесса, учитывающую всю сложность его реализации целесообразно построить с использованием графических моделей бизнес-процессов. Подобные модели позволяют детально описать логику выполнения процесса, условий реализации тех или иных вариантов каждого процесса (Harmon, 2007). Это, в свою очередь, создает возможность для проведения качественного функционально-стоимостного анализа, т. к. возможно становится применение «временнЫх выражений» (time equations), подсчитывающих реальную продолжительность выполнения того или иного процесса с учетом порядка и особенностей реализации его этапов (Kaplan and Anderson, 2004).

# Первоначальный классификатор задействуемых ресурсов сортировочной станции Челябинск-Главный

Первоначальный классификатор задействуемых ресурсов сортировочной станции Челябинск-Главный предназначен для дальнейшего создания детализированного классификатора.

Основные зоны ответственности, принимающие участие в процессе работы сортировочной станции, включают:

- Руководство станции

- Подменные локомотивы

Четная система

- ПКО

- Приемщики

- ПТО

- Осм. ПТО

- Сигналисты

- Машинист горки на подаче

- ДСП парка «А»

- Машинист горки под горкой

- Машинист четной системы

- Сост. на горбу

- ДСПГ

- Регулировщики скорости

- Операторы горки (прослушивание горки)

- Машинист ВЧД

- ДСЦ четной

- Оператор-накопитель

- Сост. ВЧД

- Машинист ВЧД

- Сигн. по осадке

- ДСПП «Д»

- Сост. ПФ

- Машинист ПФ

- Составители четной системы

- Составители пассажирской системы

- ДСП «В»

- Машинист четной системы (угловые составы)

- Машинист пассажирской системы

- ДСПП «В»

- Сигналист по закреплению

Нечетная система

- ПКО

- Приемщики

- ПТО

- Осм. ПТО

- Сигналисты

- Машинист горки на подаче

- ДСП парка «А»

- Машинист нечетной системы (угловые составы)

- Машинист горки

- Сост. на горбу

- ДСПГ

- Регулировщики скорости

- Операторы горки (прослушивание горки)

- ДСЦ нечетной

- Оператор-накопитель

- Пост 28/30 парка «П»

- ДСПП «С»

- Сост. ПФ

- Сигн. по осадке

- Машинист ПФ

- Составители нечетной системы

- Составители пассажирской системы

- ДСП «Б»

- Машинист нечетной системы

- Машинист пассажирской системы

- Сигналисты по закреплению в хвосте парка

- Сигналист по закреплению в голове парка

- ДСПП «Б»

- Машинист ВЧД

- Сост. ВЧД

Данный первоначальный классификатор организационных звеньев и должностей в дальнейшем будет исследован и детализирован в частности для определения ресурсов, задействуемых в процессе выполнения рабочих задач по зонам ответственности. Каждый вид используемых ресурсов — будь это оборудование или трудовые ресурсы — будет приведен к стоимости этого ресурса в единицу времени. В результате этого появится окончательный детализированный классификатор задействуемых ресурсов сортировочной станции Челябинск-Главный.

# Заключение

Разработанный первоначальный классификатор бизнес-процессов при формировании поездов сортировочной станции Челябинск-Главный является уникальным в связи с тем, что до этого бизнес-процессы не рассматривались как необходимая составная часть автоматизированной системы (АСУ). Разработанный в дальнейшем детализированный классификатор бизнес-процессов станет основой для составления технологии поездообразования и разработки АСУ.

С помощью детализированного классификатора задействуемых ресурсов будут рассчитываться стоимости типовых вариантов реализации основных рабочих операций (бизнес-процессов) в соответствии с детализированным классификатором бизнес-процессов. Данный способ широко применяется в России и мире для решения подобных задач и позволит добиться качественного результата в установленные сроки разработки АСУ.

На основании этих расчетов (функционально-стоимостной модели) предполагается функционирование экспертной системы по теме «Ввод функционально-стоимостного анализа в процесс принятия решений» (реализация проектов по программе «Команда-2030»). Развитие данного направления соответствует «Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года».