УДК 625.032.824:625.032.826

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАРЬЕРНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

А.Я Сметанин

Уральский государственный университет путей сообщения

Применение железнодорожного транспорта на карьерах началось за рубежом в конце ХIХ в., в СССР - в 30-е гг. ХХ в. Использовались узкая колея, маломощные паровозы, вагоны с ручным опрокидыванием. Развитие железнодорожного карьерного транспорта было связано с совершенствованием подвижного состава, применением нормальной колеи, усилением конструкции железнодорожного пути [4]. Около 18 железорудных карьеров на постсоветском пространстве имеют глубину уже более 200 м, а некоторые и глубже 300 м. Основной объем добычи полезного ископаемого на тех же железорудных карьерах в ближайшие десятилетия будет осуществляться за счет освоения глубоких горизонтов [6].

В современных условиях на крупных железорудных, угольных и асбестовых карьерах России одним из основных видов технологического транспорта продолжает оставаться железнодорожный.

Максимальный объем перевозок железнодорожным транспортом [7] составил 50,5% к общему объему перевозок в 1998 г. за счет снижения доли автомобильного транспорта (рис. №1). Значительная роль железнодорожного транспорта в перевозках горной массы в карьерах объясняется более низкой стоимостью 1 т·км перевозок по сравнению с автотранспортом [3].

Рис. №1 - Объем перевозок горной массы в железорудных карьерах России по видам транспорта

Одним из определяющих ограничений расширенного применения железнодорожного транспорта с повышенными уклонами железнодорожных путей является значительная величина нормативного тормозного пути на руководящем уклоне путей, которая была обоснована также в середине прошлого века.

Основным направлением развития и совершенствования карьерного транспорта считается увеличение уклонов путей до 60‰, что позволяет увеличить глубину ввода железнодорожного транспорта в карьеры до 350–450 м, скорость его понижения в 1,4 раза, снизить суммарные затраты на транспортирование горной массы с глубины 300–350 м на 20–25% [8].

Что касается подвижного состава железнодорожного транспорта, то главным направлением развития является создание вагонов для грузов с различными физико-механическими свойствами и вагонов повышенной вместимости и грузоподъемности. Результатом этого является увеличение интенсивности расстройства пути на участках обращения данного подвижного состава. Проход думпкаров с осевой нагрузкой 23,5 тс, вызывает угоняющую силу в пределах 3-3,8 кН, то есть по сравнению с думпкарами с осевой нагрузкой 22 тс угоняющая сила возрастает на 12-15 % [5],вызывая при этом еще больший по величине угон пути.

Вообще, явление угона железнодорожного пути – один из наиболее сложных по своей физической сущности процессов взаимодействия пути и подвижного состава.

Известно, что угон происходит не только на тормозных, но и на нетормозных участках пути [2]. На нетормозных участках основная часть силы угона пути представляет собой равнодействующую продольных горизонтальных сил, возникающих по поверхности соприкосновения подошвы рельса и основания в результате поворотов сечений рельса от воздействия колес подвижного состава [1].

На тормозных участках продольного профиля возникают добавочные силы от трения торможения. При нажатии колодок на обод колеса происходит упругое проскальзывание колес по рельсам, в связи с чем по поверхностям контактных площадок между колесами и рельсами возникают повышенные продольные силы, направленные в сторону движения состава [2].

Продольная угоняющая сила на длине одного звена определяется выражением:

(1)

где  - добавочная продольная угоняющая сила от торможения, приходящаяся на одно звено, кН;  - вес поезда, приходящийся на длину звена, тс;  - доля тормозных осей в составе, %;  - коэффициент, учитывающий потерю кинетической энергии при местном уменьшении скорости от действия сил торможения;  - уклон продольного профиля железнодорожного пути, ‰;  - основное удельное сопротивление вагонов; коэффициент 10 учитывает перевод веса поезда в тоннах-силах (тс) в килоньютоны (кН) [2].

Исходя из выражения (1) можно с уверенностью судить о том, что добавочная продольная угоняющая сила  (приходящаяся на одно звено длиной 25 м) прямопропорционально зависит от уклона продольного профиля железнодорожного пути. То есть при возможном увеличении уклонов карьерных железнодорожных путей до 60 ‰ возрастет добавочная продольная угоняющая сила, которая в свою очередь будет вызывать наибольший угон железнодорожного пути.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Эффективность железнодорожного транспорта в большой степени определяется состоянием путей, необходима возможность увеличения уклонов карьерных железнодорожных путей до 60‰.

2. В результате применения подвижного состава с повышенной осевой нагрузкой (23,5 тс) возрастает угоняющая сила, действующая на железнодорожный путь, что, в свою очередь, подразумевает изменение конструкции противоугонной системы на карьерных железнодорожных путях.

3. Необходимо усовершенствовать существующие конструкции пути на основе анализа работы всех элементов верхнего строения пути с учетом условий эксплуатации, интенсивности движения, увеличения уклонов путей до 60‰ и осевых нагрузок, достигающих 23,5 тс.

Список литературы

1. Альбрехт В.Г. Коган А.Я. Угон железнодорожного пути и борьба с ним. – М.: Транспорт, 1996. – с .41–43.

2. Альбрехт В.Г. О продольных силах, возникающих по поверхности соприкасания подошвы рельса и основания при проходе колес подвижного состава: Сб. науч. тр. / МИИТ, – М., 1955. – вып. 80/1. – с .102 -111.

3. Бахтурин Ю.А. Тенденции развития карьерного транспорта. ИГД УрО РАН.– 2005.– 343 с.

4. Интернет-сайт «Горная энциклопедия». http://www.mining-enc.ru/.

5. Ливенцов Е.А. Филатов Е.В. Ковенькин Д.А. Исследование влияния прохода думпкаров типа 2ВС–105 с осевой нагрузкой 23,5 тс на участке пути Рудногорск-Коршуниха-Ангарская ВСЖД.// Проблемы и перспективы изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации российских железных дорог, материалы всероссийской научно-практической конф., 10–11 октября 2007 г. – Иркутск: ИрГУПС, 2007. – с.15–22.

6. Столяров В. Ф. Проблема циклично-поточной технологии глубоких карьеров. – Екатеринбург: Уро РАН, 2004. – 232 с.

7. Технико-экономические показатели горных предприятий за 1990 – 2004 гг. – Екатеринбург: ИГД УрО РАН.– 2005.– 430 с.

8. Яковлев В. Л. Фесенко С. Л., Неугодников Д. Н. Перспективные способы крутонаклонного подъема горной массы рельсовым транспортом//Карьерный транспорт: проблемы и решения. – Екатеринбург, 2001. – c.38–43.