ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХОВ УРАЛЬСКОГО ЗАВОДА ПРЕЦИЗИОННЫХ СПЛАВОВ (УЗПС)

В РАЙОНЕ ОЗ. ШАРТАШ

Лугаськова Н.В., к.б.н., доцент,

Тихомирова Т.И., студент,

Уральский государственный

университет  путей сообщения,

г. Екатеринбург

Вопросы экологической безопасности, возникающие при оценке деятельности проектируемого нового или реконструируемого (существующего) объекта, решаются в контексте общей задачи предупреждения вредного воздействия производственно-хозяйственных, коммунальных, культурно-социальных и других гражданских объектов любого типа на окружающую среду. Решение этих вопросов в увязке с государственным мониторингом, на базе общих инженерно-экологических изысканий, с учетом частных оценок воздействий, позволяет комплексно решить проблемы нормативного состояния окружающей среды и обосновать оптимальность принятых проектных решений с экологической позиции.

Экологическое обоснование проектируемой деятельности на окружающую среду определяет степень экологического риска проектируемой деятельности и позволяет выработать комплекс мер, направленных на стабилизацию и улучшение экологической обстановки как в локальном, так и в общегосударственном масштабе.

Цель данной работы – проанализировать и дать экологическую оценку степени и характера возможного воздействия на компоненты природной среды, в случае размещения производственных цехов Уральского завода прецизионных сплавов (УЗПС), в районе уникальной водной экосистемы озера Шарташ и, прилегающей к нему, лесопарковой зоне, являющейся памятником природы.

В сферу деятельности ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов» (УЗПС), основное производство которого находится в г. Ревде, входит изготовление нержавеющей проволоки, горячекатаных полос, холоднокатаных лент, заготовок, слитков, сортового проката и ферросплавов.

Прецизионные сплавы – это металлические сплавы с особыми физическими свойствами (магнитными, электрическими, тепловыми, упругими) или редким сочетанием физических, физико-химических и механических свойств, уровень которых в значительной степени обусловлен точностью химического состава, отсутствием вредных примесей, соответствующей структурой сплава. Большинство прецизионных сплавов создано на основе железа, никеля, кобальта, меди и ниобия.

## В настоящее время планируется строительство нового комплекса  промышленных цехов УЗПС на окраине г. Березовского в непосредственной близости к водоохраной зоне оз. Шарташ (рис. 1). По проекту производительность планируемого объекта предполагается до 980 тыс.т. металлопродукции в год.

Рис. 1. Схема расположения основных и вспомогательных цехов электросталеплавильного производства

Площадка УЗПС, где планируется разместить новое металлургическое производство, находится в непосредственной близости к территории Шарташского лесопарка с северо-восточной стороны озера Шарташ. (рис.2).

Рис. 2 – Расположение планируемого объекта

в районе озера Шарташ

Озеро Шарташ расположено на северо-восточной окраине г. Екатеринбурга и относится к бассейну р.Исеть. Озеро лежит на водоразделе рек Пышмы и Исети, покрытом болотами, из которых берет начало ряд притоков р. Пышмы.  Озеро Шарташ расположено выше всех окружающих его водоемов, поэтому болотные массивы не могут его питать. Площадь водной поверхности озера – 6,9 км2, абсолютная отметка уровня воды –275 м. Площадь водосбора – 41 км2 . Наибольшая длина озера – 3,8 км, ширина – 2,8 км, длина береговой линии около 12,1 км. Наибольшая глубина водоема – 4 м, средняя глубина – 3 м.

В настоящее время на прилегающей к озеру территории сложилась напряженная экологическая обстановка. Водоохранная зона озера Шарташ покрыта мусором и стихийными свалками хозяйственно-бытовых отходов, а зоны отдыха недостаточно благоустроены. Поступление различных загрязнений с водосборной площади и атмосферы, постоянный избыток фосфора в экосистеме, истощение лесных массивов вокруг озера – все это интенсифицировало процесс деградации водоёма. Для общей характеристики экологического состояния района предполагаемой производственной деятельности важна информация о фоновых уровнях загрязнения атмосферного воздуха (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика уровней загрязнения атмосферы в черте г. Березовский

| Загрязняющие вещества | Характеристики загрязнения атмосферы |
| --- | --- |
|  | qср | qм | g | g1 |
|  | мг/м3 | в ПДК | мг/м3 | в ПДК |  |  |
| Взвешенные вещества | 0,1 | 0,7 | 2,0 | 4,0 | 0,2 | 0 |
| Диоксид серы | 0,007 | 0,1 | 0,322 | 0,6 | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 2 | 0,7 | 21 | 4,2 | 2 | 0 |
| Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,56 | 6,6 | 14 | 0,02 |
| Сажа | 0,01 | 0,02 | 0,14 | 0,9 | 0 | 0 |
| Формальдегид | 0,014 | 4,6 | 0,095 | 2,7 | 3 | 0 |
| Бензол | 0,02 | 0,2 | 1,00 | 10,0 | 3 | 0,1 |
| Бенз(а)пирен, мкг/м3*10-3 | 2,4 | 2,4 | 8,4 | 8,4 | 75 | 16 |
| Марганец, мкг/м3*10-3 | 0,06 | 0,1 | 0,43 | 0,4 | 0 | 0 |
| Медь, мкг/м3*10-3 | 0,08 | 0,04 | 0,55 | 0,3 | 0 | 0 |
| Никель, мкг/м3*10-3 | 0,03 | 0,03 | 0,43 | 0,4 | 0 | 0 |
| Свинец, мкг/м3*10-3 | 0,19 | 0,6 | 2,55 | 8,5 | 12 | 0,4 |
| Хром, мкг/м3*10-3 | 0,06 | 0 | 0,9 | 0,6 | 0 | 0 |
| Цинк, мкг/м3*10-3 | 0,23 | 0,01 | 6,39 | 0,1 | 0 | 0 |

qср – средние за сутки концентрации примесей, измеренные за 20 минут (мг/м3 или мкг/ м3; доли ПДК);

qм – максимальные разовые концентрации примесей, измеренные за 20 минут (мг/м3 или мкг/ м3; доли ПДК);

g – повторяемость концентраций примеси в воздухе выше предельно допустимой концентрации, %;

g1 – повторяемость концентраций примеси в воздухе выше 5 ПДК,%;

Кислотность атмосферных осадков варьирует от слабокислых (рН=5,62) до слабощелочных (рН=7,82). Слабокислый характер осадков свидетельствует о высоком загрязнении атмосферы азот- и серосодержащими соединениями.

Экологическое состояние гидросферы в районе планируемой деятельности характеризуется следующими особенностями. По природному химическому составу вода слабоминерализованная (до 298 мг/л), гидрокарбонатного класса (содержание ионов НСО-3 от 124 до 170 мг/л) с преобладанием катионов кальция (от 32,7 до 38,9 мг/л). Состав воды озера остается стабильным на протяжении более 60 лет по большинству контролируемых параметров. Особенной чертой химизма озера Шарташ является более высокое содержание в воде хлоридов, чем в других озерах Свердловской области.

Основным загрязняющим компонентом воды, по-видимому, следует считать биогенные вещества органического происхождения (табл. 2).

Таблица 2

Показатели качества воды оз.Шарташ

| Показатели, мг/л | Среднее многолетнее значение | ПДКр.х |
| --- | --- | --- |
| Цветность, град | 35 | 20 |
| рН | 8,1 | 6,5-8,5 |
| Растворенный кислород | 12,7 | 6 |
| Азот аммония | 0,05 | 2 |
| Азот нитритов | 0 | 3,3 |
| Азот нитратов | 0 | 45 |
| Азот минеральный | 0,05 | Отсутствие |
| Фосфор общий | 0,168 | - |
| Железо общее | 0,25 | 0,1 |
| Кремний | 2,4 | 10 |
| БПК5 | 5,31 |  |
| БПК полн. | 7,58 | 3 |
| ХПК | 18,9 |  |
| Перманганатная окисляемость, мгО2/л | 11,5 | Отсутствие |

Организованный сброс сточных вод в озеро отсутствует, но расположение озера в черте города приводит к загрязнению воды тяжелыми металлами (Mn, Cu, Pb, Zn, Fe), нефтепродуктами и органическими веществами. В 2010 году концентрация меди в воде озера превысила ПДК в 12,3 раз, марганца – в 6,9 раз, свинца – в 2,1 раза, железа общего – в 1,8 раза, цинка – в 1,6 раза, что является результатом техногенного воздействия на водосборную и водоохранную территорию водной экосистемы.

Особенностью металлургической отрасли является экологическая безопасность производимой продукции и серьёзная опасность процессов её производства. Установлено, что при сбросе сточных вод металлургических предприятий в водоеме увеличивается количество взвешенных веществ, значительная часть которых осаждается в месте спуска, повышается температура воды, ухудшается кислородный режим; изменяется кислотность воды, в результате чего нарушается ход биологических процессов в целом. Поступление вредных веществ (хлоридов, сульфидов, нитратов, гидроксида кальция, железа, свинца, хрома и его соединений, неорганических кислот и др.) может привести к гибели водных организмов и нарушению естественных процессов в самоочищении водоемов.

Электрометаллургия, по сравнению с традиционными металлургическими технологиями, менее экологически опасное производство, что обусловлено рядом особенностей данного производственного процесса. Однако электросталеплавильные цеха являются интенсивными источниками выделения диоксинов и фуранов, которые вредно влияют на здоровье людей. Зачастую металлолом, поступающий в качестве сырья для переплавки, сильно загрязнен остатками органических веществ (различные покрытия, краска, остатки масел, пластмассы), что приводит к появлению диоксинов в отходящих газах, образующихся при переплавке.

Интенсивность и изменчивость во времени и пространстве производства отходов электросталеплавильного цеха характеризуется следующими показателями:

- в окружающую среду ежесуточно будет поступать до 100 т золы, до 300 т шлаков, до 150 т щламов;

- ежесуточно будет сбрасываться в водоем до 3 тыс. м3 теплых очищенных вод, которые даже после очистки могут не соответствовать нормативам, возможны залповые сбросы;

- ожидается выброс в атмосферу до 15 т пыли, до 10 т окислов азота, до 50 т сернистого ангидрида.

По предварительным данным строительство и работа планируемых цехов УЗПС не будут существенно угрожать окружающей среде. Цеха будут построены по европейским технологиям, что означает добычу металла не из руды, а из лома, что снижает степень загрязнения окружающей среды в несколько раз. Кроме того, предусматривается установка рукавных фильтров, которые будут откачивать загрязненный воздух из плавильных печей и из помещений, очищая от основной массы загрязнений.

На этапе строительства основными источниками поступления загрязняющих веществ в окружающую среду являются выбросы загрязняющих веществ от работающей техники. Интенсивность движения транспорта высокая, так как сырье и материалы будут подвозиться на промышленную площадку автомобильным транспортом. Ожидается,  что воздействия,  связанные с движением автотранспорта в процессе осуществления строительных работ,  будут незначительными на фоне вреда от большого количества транспортных средств,  ежедневно приезжающих и уезжающих на площадку предприятия.

Загрязнение водных ресурсов на строительной площадке может произойти в результате миграции существующих загрязняющих соединений, присутствующих в грунте,  и/или в результате поступления материалов,  используемых в процессе осуществления строительных работ.   Снижение степени этих рисков будет обеспечиваться путем очистки чрезмерно загрязненных участков по мере их обнаружения,  с последующим размещением изъятых загрязненных грунтов на специально оборудованных площадках для размещения опасных отходов за пределами территории предприятия.   С целью снижения риска загрязнения в результате разливов и утечек будет обеспечено надлежащее хранение потенциально опасных материалов в соответствующих емкостях.

В целом,  строительные работы имеют временный характер,  и связанные с ними отрицательные воздействия, будут проявляться в виде незначительного повышения уровня пылевых выбросов.

При введении построенного объекта в эксплуатацию существует угроза появления неорганизованных выбросов,  что не способствует экологической безопасности данного объекта. Количество неорганизованных выбросов из дуговых электросталеплавильных печей точному учету не поддается из-за наличия неконтролируемых отверстий. Общее количество газов неорганизованных выбросов составляет до 40% всего количества технологических газов. Организованные выбросы характеризуются образованием больших объемов металлургического шлака  (порядка 120 тыс. тонн в год) и пыли, накапливаемой в системах пылеулавливания (порядка 26 тыс. тонн в год). Преобладание организованных пылевых выбросов кислого типа. Пыль –  мелкодисперсная, которая может осаждаться на десятки километров от источника выброса.  Также в атмосферу, возможно, будут поступать выбросы токсичных газов, фенолов, канцерогенных веществ, превышающих ПДК в основном только на территории промышленных площадок.

Сооружение электропечей для выпуска запланированного объема продукции (980 тыс. тонн металла в год) повлечет за собой потребление колоссальных объемов водных ресурсов. До 15% потребляемой воды будут составлять безвозвратные потери, связанные с испарением в системах оборотного водоснабжения планируемого предприятия, приготовлением химически очищенной воды, потерями в технологических процессах и т.д. Остальная вода после использования будет сбрасываться в озеро в виде сточных вод, которые образуются при очистке технологических газов и аспирационного воздуха, гидротранспортировке пыли, золы, грануляции шлаков, охлаждения прокатного оборудования, отделке проката, охлаждении печей и конверторов. Возможен сброс в гидросферу теплых, не соответствующих нормативам сточных вод, с высоким содержанием взвешенных веществ; вследствие сбросов произойдет изменение кислотности воды в местах сброса.

При эксплуатации проектируемого объекта  будут образовываться твердые отходы – кислые и щелочные шлаки, которые необходимо вывозить на специально предназначенные полигоны; у аналогичных предприятий вблизи промышленной площадки может насчитываться до 10 таких полигонов, что весьма неблагоприятно сказывается на окружающей среде.

Для литосферы возможно накопление тяжелых металлов в компонентах экосистемы. В результате утечек масляных материалов из смазочных и гидравлических систем может произойти локальное загрязнение почвы.

Помимо перечисленных факторов негативного воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов характерно шумовое воздействие на биологические комплексы. Различна лишь интенсивность воздействия (наибольшая – на стадии строительства). Величина ущерба, возникающего при данных сценариях развития негативных последствий в результате реализации намечаемой деятельности, скорее всего, будет очень высока, так как объект размещается в непосредственной близости от жилых районов и рекреационной зоны.

Для вынесения объективного решения по реализации планируемой деятельности необходимо рассмотреть возможные альтернативы размещения промышленной площадки ЗАО УЗПС.

Литература

- Жукинский В.Н., Окисюк О.П., Цееб Я.Я., Георгиевский В.В. Проект унифицированной системы для характеристики континентальных водоемов и водотоков и ее применение для анализа качества вод // Научные основы контроля качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям. – Л.: Гидрометиздат, 1977. – с.43-53.

- Абакумов В.А. Экологические модификации и развитие биоценозов // Экологические модификации и критерии экологического нормирования. Тр. Межд. Симп. – Л.: Гидрометиздат, 1991. – с.18-40.

- Балабанова З.М. Материалы к озеру Большой Шарташ // Тр.Уральского отд. ВНИИОРХ. Т.IV. 1949. – с.75-128.

- Петухова И.П. Восстановление водоемов в зоне активного антропогенного воздействия (на примере озера Шарташ) // Вопросы гидрологии суши. – Л.: Гидрометиздат, 1985. – с.161-163.

5. Пугин, И.А. Катаев, А.О. Пермяков Основные экологические риски    сталеплавильного производства .– Пермь: ПГТУ. – 2008. – 118 с.