Аннотация  монографии

«Совершенствование диагностирования тормозных систем автопоездов с антиблокировочной системой в эксплуатации»

д.т.н., профессора Неволина Дмитрия Германовича

и Новоселова Владимира Леонидовича

Многие производители большегрузной прицепной техники (ОАО «Уралавтоприцеп», ООО «Спец-АвтоВосток», ОАО «Нефтекамский автозавод», ООО «АСТЕЙС» и другие) выпускают специализированные транспортные средства. Большая часть автопоездов выпускается небольшими партиями и в единичных экземплярах. Проведение в полном объеме сертификационных испытаний для таких автопоездов нереально как с технической, так и с экономической точек зрения.

Система сертификации переносит акценты с полнообъемных испытаний в испытательных лабораториях на экспертную оценку. На этапах сертификации и технического осмотра автопоездов требуется проверка соответствия стандартам по отдельным свойствам полнокомплектного специализированного транспортного средства и чаще всего по тормозным свойствам и управляемости.

В монографии представлено решение данной научной задачи по совершенствовании диагностирования тормозных систем автопоездов с антиблокировочной системой (АБС), электропневматическим приводом в эксплуатации.

Для решения данной задачи авторы используют разработки  по математической модели торможения автопоезда с АБС, электропневматическим приводом тормозов; результаты экспериментальных исследований закономерностей влияния технического состояния узлов и агрегатов тормозной системы и подвески на показатели торможения автопоездов; а также разработки аппаратного и методического обеспечения испытаний АБС, электропневматического привода автопоездов при диагностировании.

Работа имеет несомненное прикладное значение направленное на повышение точности контроля тормозных устройств при техническом диагностировании автопоездов. Рекомендации, полученные по результатам исследований, и устройство управления демпфирующими элементами подвески от модулятора АБС, повышающее эффективность торможения автопоезда, будут использованы при создании новых моделей автопоездов.

Работа состоит из 4 глав (обзорной, теоретической, экспериментальной, эксплуатационной). Объем монографии составляет 150 стр.